СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	4

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ	5

Раздел 1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ.. .	10

Раздел 2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	14

Раздел 3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ	24

Раздел 4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	33

Раздел 5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……. . ...	39

Раздел 6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	40

Раздел 7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	41

Раздел 8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ..	. 42

Раздел 9.	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	44

Раздел 10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	44

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования Новомалороссийского сельского поселения Выселковского муниципального района Краснодарского края разработана на основании заказа и технического задания на разработку, выданного Администрацией Новомалороссийского сельского поселения.

При выполнении настоящей работы были использованы следующие материалы:

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие);

- Проект Генерального плана Новомалороссийского сельского поселения, разработанный открытым акционерным обществом «Институт территориального планирования «Град» в 2009 г.;

- Целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района на 2012-2014 годы»;

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Муниципальное образование «Новомалороссийское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Выселковского района и занимает территорию со спокойным рельефом. В северной части сельское поселение граничит с Бейсуговским и Крупским сельским поселением; на востоке граничит с Техорецким муниципальным районом; на юго-востоке с Тбилисским муниципальным районом; по южной границе - с Новобейсугским сельским поселением; на западе - с Бузиновским сельским поселением. В состав сельского поселения входит два населённых пункта: станица Новомалороссийская, станица Новогражданская.

На территории муниципального образования крупным водным объектом является река Бейсуг, которая протекает через сельское поселение, и наиболее мелкие водные объекты река Тарапанка и река Сухая Тарапанка.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного транспорта. По территории муниципального образования проходят региональные автомобильные дороги: «п. Бейсуг - ст-ца Новомалороссийская - ст-ца Новогражданская» и «ст-ца Выселки - ст-ца Новомалороссийская».

Территория пересекается коммуникационными коридорами под линии электропередач, магистральный газопровод высокого давления (МГВД), магистральный газопровод  высокого давления (МГВД) федерального значения, нефтепровод федерального значения.

Основной деятельностью в муниципальном образовании является сельское хозяйство. Обширные территории поселения заняты полями и пастбищами.

На территории муниципального образования расположены объекты историко-культурного наследия, такие как памятники археологии, памятники искусства, памятники истории. Памятники градостроительства и архитектуры – особо ценные архитектурные сооружения (гражданские, культовые, военные, производственные и пр.), их ансамбли и комплексы, связанные с ними произведения искусства и природные ландшафты, остатки планировки исторических поселений. Памятники истории - здания, сооружения и памятные места, связанные со значительными событиями в жизни общества, с развитием культуры, науки и техники, с жизнью выдающихся людей. К памятникам искусства относятся произведения монументального, изобразительного, декоративно - прикладного и иных видов искусства. В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается использование этой территории под строительство и другие хозяйственные нужды.

Площадь муниципального образования – 22844 га. Численность населения на 01.01.2014 г. составила 6841 человека, в т.ч. в ст. Новомалороссийская – 5723 человека, в ст. Новогражданская – 1118 человек.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В муниципальном образовании Новомалороссийское сельское поселение централизованное теплоснабжение осуществляется в станице Новомалороссийская и станице Новогражданская. Источниками теплоснабжения на территории сельского поселения являются 8 котельных. Теплоснабжающей организацией на территории поселения является: Новомалороссийское МУ МПЖКХ.

Все котельные находятся в муниципальной собственности Новомалороссийского сельского поселения.

Объекты на подключенные к централизованной системе теплоснабжения на цели отопления используют бытовые котлы и печи на твердом виде топлива.

Характеристика теплогенерирующих мощностей системы теплоснабжения Новомалороссийского сельского поселения представлена в таблице 1.1. Основные характеристики вспомогательного оборудования котельных представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения, адрес котельной | Существующие марки котлов | Тип котла | Кол-во котлов | Год ввода котлов в эксплуатацию | Год реконструкции на иной вид топлива (газ) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Вид топлива (основной / резервный) | Потребители: населенные пункты, пром и с/х объекты | Техническое состояние, год строительства, остаточный ресурс оборудования | Технический износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная по ул. Садовая (Новомалороссийское МУ МПЖКХ), ст-ца Новомалороссийская, ул. Садовая | КСВ-2,0 | водогрейный | 1 | 2010 | - | 3,44 | 2,249 | природный газ | Население | 2010 год (100%) |  |
|  |  | КСВ-2,0 | водогрейный | 1 | 2010 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ст-ца Новомалороссийская, ул. Красная, д. 58б | ИШМА-63 | водогрейный | 1 | 2006 | - | 0,122 | 0,07 | природный газ | Соц. объекты | 2006 год (100%) |  |
|  |  | ИШМА-80 | водогрейный | 1 | 2006 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная МБУЗ ЦРБ, ст-ца Новомалороссийская, ул. Красная | ИШМА-63 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,122 | 0,07 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | ИШМА-80 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ», ст-ца Новомалороссийская, ул. Кубанская | КСВ-1,0 | водогрейный | 1 | 1989 | - | 2,1 | 1,1 | природный газ | Соц. объекты | 1989 год (20%) |  |
|  |  | КСВ-1,0 | водогрейный | 1 | 1989 | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная МОУ СОШ №25, ст-ца Новомалороссийская, ул. Школьная, д. 31 | НН-1200 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,49 | 0,28 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | НН-1200 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница», ст-ца Новомалороссийская, ул. Почтовая, д. 29 | НН-1010 | водогрейный | 1 | 2005 | - | 0,479 | 0,12 | природный газ | Соц. объекты | 2005 год (100%) |  |
|  |  | НН-1010 | водогрейный | 1 | 2005 | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная МБОУ ССОШ №11, ст-ца Новогражданская, ул. Ленина, д. 2а | REX DUAL-20 | водогрейный | 1 | 2010 | - | 0,172 | 0,09 | природный газ | Соц. объекты | 2010 год (100%) |  |
| 8 | Котельная МБДОУ ДС №19, ст-ца Новогражданская, ул. Молодежная, д. 1а | Медведь-30 KLOM | водогрейных | 1 | 2010 | - | 0,052 | 0,03 | природный газ | Соц. объекты | 2010 год (100%) |  |
|  |  | Медведь-30 KLOM | водогрейный | 1 | 2010 | - |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

| Наименование котельной | Оснащенность оборудованием (водоподогреватели) | Оснащенность оборудованием (насосы) | % износа | Оснащенность счетчиком газа, тип, марка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год ввода в эксплуатацию | марка | год ввода в эксплуатацию | марка |  | год ввода в эксплуатацию | марка |
| Котельная по ул. Садовая | 2011 | НН№47 | 2010 2010 2010 | СР100/4700Т 2 шт. EURO25¦30T 2 шт. 65/960Т 2 шт. | 5% 5% 5% | 2010 | RVG G-160 |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ | нет | нет | 2006 | CRUNDFOS 2 шт. | 25% | 2006 | BKG16 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ | нет | нет | 2005 | CRUNDFOS 2 шт. | 30% | 2005 | BKG16 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» | нет | нет | 1989 | К100-65-200а 2 шт. | 80% | 1989 | СТГ 80-160 |
| Котельная МОУ СОШ №25 | нет | нет | 2005 | ТР80-210/2 CRUNDFOS 2 шт. | 30% | 2005 | RVG G-40 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» | нет | нет | 2005 | ТР80-210/2 CRUNDFOS 2 шт. | 30% | 2005 | RVG G-40 |
| Котельная МБОУ ССОШ №11 | нет | нет | 2010 | АМ 32/16 АЕ 2 шт. НДХМ-3 2 шт. | 5% 5% | 2010 | RVG G-40 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 | нет | нет | 2010 | ТОПS-525/10 2 шт. МП 303-ЕМ/S 2 шт. | 5% 5% | 2010 | RVG G-40 |

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных – 95/70ºС, ГВС 55 ºС обусловлен режимом работы котельных, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры.

Котельные оборудованы котлами, которым не требуется предварительная водоподготовка.

Котельные оборудованы приборами учета отпускаемой тепловой энергии. Абоненты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, не оснащены приборами учета тепловой энергии. Необходимо предусмотреть на перспективу оборудование всех потребителей приборами учета принимаемой тепловой энергии.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 4454 м, диаметры от 32 до 175 мм. Тепловые сети тупиковые в двухтрубном исполнении. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена как надземно 42,5% (от общей протяжености тепловых сетей), так и подземно – 57,5%.

Изоляция реконструированных трубопроводов – пенополиуретан (ППУ изоляция), остальные – минеральная  вата.

Обобщенная характеристика сетей теплоснабжения (только Т1 и Т2) Новомалороссийского сельского поселения представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, ВСЕГО, м | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки | в т.ч. подлежащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подземная, м | Надземная, м |  |
|  |  |  | прямая | обратная | прямая | обратная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная по ул. Садовая |
| 150 | 776 | 1980 | 57 | 57 | 331 | 331 | 250 |
| 100 | 342 | 1980 | 171 | 171 |  |  | 171 |
| 89 | 304 | 1980 | 152 | 152 |  |  | 50 |
| 76 | 710 | 1980 | 355 | 355 |  |  | 250 |
| 57 | 100 | 1980 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
| 50 | 176 | 1980 | 88 | 88 |  |  | 80 |
| 40 | 18 | 1980 | 9 | 9 |  |  |  |
| 32 | 40 | 1980 | 20 | 20 |  |  |  |
| 125 | 314 | 1980 | 157 | 157 |  |  | 100 |
| 175 | 280 | 1980 | 140 | 140 |  |  |  |
| ИТОГО: | 3060 |  | 1149 | 1149 | 381 | 381 |  |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б |
| 57 | 30 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 30 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ |
| 57 | 10 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 10 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» |
| 57 | 900 |  | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| ИТОГО: | 900 |  | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| Котельная МОУ СОШ №25 |
| 57 | 104 |  | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| ИТОГО: | 104 |  | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» |
| 57 | 220 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 220 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная МБОУ ССОШ№ 11 |
| 57 | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| ИТОГО: | 80 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 |
| 57 | 50 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| ИТОГО: | 50 |  | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |

Согласно приложению №1 к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 ноября 2012 года №44/2012-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, гоячую воду» утверждены следующие тарифы на отпуск тепловой энергии на 2013 год, таблица 1.4.

Таблица 1.4

|  | Тарифы на тепловую энергию |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
|  | горячая вода | отборный пар давлением | горячая вода | отборный пар давлением |
|  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |
| Одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Система централизованного теплоснабжения на отопление | 1403,15 | - | - | 1555,38 | - | - |
| Система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 1708,39 | - | - | 1831,67 | - | - |
| Население |
| Одноставочный руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Система централизованного теплоснабжения на отопление | 1403,15 | - | - | 1555,38 | - | - |
| Система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение | 1708,39 | - | - | 1831,67 | - | - |

Согласно приложению №2 к приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30 ноября 2012 года №44/2012-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию, гоячую воду» утверждены следующие тарифы на горячую воду на 2013 год, таблица 1.5.

Таблица 1.5

|  | Тарифы на горячую воду |
| --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| Тариф на горячую воду |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1708,39 | 1831,67 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 1956 | 21,51 |
| Тариф на горячую воду для населения |
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1708,39 | 1831,67 |
| компонент на холодную воду, руб./м3 | 19,56 | 21,51 |

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах – печное, либо от собственных котельных.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение.

Проектом генерального плана предусматривается регенерация и развитие жилых территорий Новомалороссийского сельского поселения. Основными задачами по развитию и реорганизации жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

- развитие жилых территорий за счёт освоения сельских территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения;

- обеспечить последовательное развитие сетей инженерной инфраструктуры.

Территории, предлагаемые для нового строительства жилой застройки – станица Новомалороссийская и Новогражданская. Основные решения в жилищной сфере предполагают следующие мероприятия:

Станица Новомалороссийская:

- Упорядочение жилой застройки и увеличение площади территорий до 855,7 га (рост на 10%), в том числе: индивидуальной жилой застройки – 843,2 га, малоэтажной жилой застройки – 12,5 га.

- Определение средней плотности на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га, малоэтажной жилой застройки – 90 чел./га.

- Определение средней обеспеченности, исходя из условия, предоставление каждой семье отдельного дома, но  не менее 23 кв. м на человека, при этом общая площадь жилищного фонда  должна составит не менее 162 тыс. кв. м.

- Выделение под первоочередное освоение зоны индивидуальной жилой застройки площадью порядка 58,0 га.

Станица Новогражданская:

- Упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади территорий  до 215,5 га (рост на 34%).

- Выделение порядка 5,5 га под перспективную индивидуальную жилую застройку с учетом спроса.

- Определение средней плотности на территориях индивидуальной жилой застройки не менее 15 чел./га.

- Определение средней обеспеченности, исходя из условия, предоставление каждой семье отдельного дома, но  не менее 23 кв. м на человека, при этом общая площадь жилищного фонда  должна составит не менее 33,5 тыс. кв. м.

- Выделение под первоочередное освоение зоны индивидуальной жилой застройки площадью  порядка 43,3 га.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяет возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в районах нового жилищного строительства определяется на этапах разработки градостроительной документации – в составе проектов планировки и проектов застройки.

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание для всего населения Новомалороссийского сельского поселения комфортных условий проживания.

Площадь жилой зоны в границах станицы Новомалороссийская составляет 767,1 га, в том числе площадь индивидуальной жилой застройки 760,4 га (или 99%) и малоэтажной жилой застройки  6,7 га (или 1%). Плотность в границах жилой застройки постоянного проживания – 8 чел./га.

В западной части станицы сформирована застройка сезонного проживания на территории 0,1 га.

Порядка 50% площади жилых территорий попадает в санитарно защитные зоны от следующих объектов: взлетно-посадочная полоса, склад ядохимикатов, предприятие по производству строительных блоков, строительный цех, склад ГСМ, автогараж, стоянки сельскохозяйственной техники, птицеферма предприятия «Выселковский бройлер» ЗАО фирмы «Агрокомплекс», склады, автозаправочная станция, гаражи индивидуального транспорта, котельная, молочно-товарная ферма №1, свалка твердых бытовых отходов, поля фильтрации, зерносклад, кирпичный завод, базы крестьянских фермерских хозяйств и СТО.

Площадь зоны индивидуальной жилой застройки в границах станицы Новогражданская составляет 160,5 га. Плотность в границах жилой застройки постоянного проживания – 8 чел./га.

Порядка 30% расположено в санитарно защитных зонах (рисунок 6) следующих объектов: стоянка сельскохозяйственной техники,  свалка твердых бытовых отходов, бойня, автозаправочная станция, склад ГСМ, зерноток с зерноскладом, молочно-товарная ферма №1, машинный двор, хлебопекарня, СТО и автогараж.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Фактические и перспективные суммарные объемы потребления теплоносителя по котельным Новомалороссийского сельского поселения представлены в таблице 1.6-1.8. Динамику потребления тепловой энергии в целом и по потребителям Новомалороссийского сельского поселения привести невозможно из-за отсутствия необходимых данных.

Объемы прироста потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления представить невозможно из-за отсутствия данных о потреблении теплоносителя в каждом населенном пункте муниципального образования.

Теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий, удаленных от централизованных источников тепла, а также перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предусматривается осуществить от индивидуальных газовых котлов.

Таблица 1.6

| Наименование котельной | Отапливаемые объекты | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/час | Ресчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/час | Средненедельная нагрука на системы ГВС, Гкал/час | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная по ул. Садовая | Жил. дома №1-19 | 2,17 | - | 0,079 | 2,249 |
|  | МБДОУ ДС КВ~18 |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ ~18 |  |  |  |  |
|  | АТС |  |  |  |  |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б |  |  |  |  | 0,07 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ |  |  |  |  | 0,07 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» |  |  |  |  | 1,1 |
| Котельная МОУ СОШ №25 |  |  |  |  | 0,28 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» |  |  |  |  | 0,12 |
| Котельная МБОУ ССОШ № 11 |  |  |  |  | 0,09 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 |  |  |  |  | 0,03 |

Таблица 1.7

Расчет тепловых нагрузок по станице Новомалороссийская для проектируемых источников теплоснабжения

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Проектируемая котельная школы по ул. Красная | 2930 | 0,16 | 0,12 | 0.01 | 0,29 |
| 2 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Кубанская | 4000 | 0,24 | 0,16 | 0.01 | 0,41 |
| 3 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Школьная | 2000 | 0,12 | 0,08 | 0.01 | 0,21 |
| 4 | Существующие котельные | 35700 | 1,51 | 1,26 | 0,18 | 2,95 |
| Всего: |  | 2,03 | 1,62 | 0,21 | 3,86 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Потребители общественно-делового назначения | 2110 | 0,10 | 0,07 | 0,01 | 0,18 |
| 2 | Жилая застройка | 159290 | 6,82 | - | 2,09 | 8,91 |
| Всего: |  | 6,92 | 0,07 | 2,10 | 9,09 |
| ИТОГО: |  | 8,95 | 1,69 | 2,31 | 12,95 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Таблица 1.8

Расчет тепловых нагрузок по станице Новогражданская для проектируемых источников теплоснабжения

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Централизованное теплоснабжение |
| 1 | Индивидуальная котельная школы | 2100 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,17 |
| 2 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Молодежная | 1300 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,13 |
| 3 | Индивидуальная котельная детского сада по ул. Ворошилова | 1300 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,13 |
| Всего: |  | 0,250 | 0,15 | 0,03 | 0,43 |
| Автономное теплоснабжение |
| 1 | Потребители общественно-делового назначения | 9635 | 0,39 | 0,33 | 0,05 | 0,77 |
| 2 | Жилая застройка | 34475 | 1,84 | - | 0,45 | 2,29 |
| Всего: |  | 2,23 | 0,33 | 0,50 | 3,06 |
| ИТОГО: |  | 2,48 | 0,48 | 0,53 | 3,49 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

Потребление тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в Новомалороссийском сельском поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения существующих котельных произвести невозможно, из-за отсутствия необходимых данных.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории Новомалороссийского сельского поселения действует 8 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение поселения, включая объекты социальной сферы и административные здания. Котельные оборудованы водогрейными различных марок и производительности, суммарная установленная тепловая мощность составляет 6,977 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения Новомалороссийского сельского поселения представлена в таблице 1.1. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Новомалороссийского сельского поселения осуществляют – Новомалороссийское МУ МПЖКХ.

На территории Новомалороссийского сельского поселения здания, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, для отопления оборудованы бытовыми котлами различных модификаций и печами на твердом топливе.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются существующая жилая застройка, административные здания, а также проектируемые общественные и жилые здания на территории Новомалороссийского сельского поселения. Для запроектированных общественных зданий в ст-це Новомалороссийская и ст-це Новогражданская предусматривается строительство котельных, работающих на природном газе, а также строительство встроенных или пристроенных котельных, использующих в качестве топлива как природный газ, так и твердое топливо.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий, удаленных от централизованных источников тепла, предусматривается от индивидуальных газовых котлов, а также от котлов работающих на твердом виде топлива. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Изменение существующей схемы теплоснабжения Новомалороссийского сельского поселения в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим значениям. Администрацией сельского поселения на I очередь строительства и на расчетный срок предусматривается строительство многоквартирных жилых домов и общественных зданий, с  подключением их к централизованной системе теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Новомалороссийского сельского поселения представлены в таблицах 1.9-1.16.

Таблица 1.9

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная по ул. Садовая |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 2,17 | 2,17 | 2,17 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 2,249 | 2,249 | 2,249 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 2,249 | 2,249 | 2,249 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 1,191 | 1,191 | 1,191 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,529 | -0,529 | -0,529 |  |

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,473 | 0,473 | 0,473 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,473 | 0,473 | 0,473 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,521 | 0,521 | 0,521 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,009 | -0,009 | -0,009 |  |

Таблица 1.11

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБУЗ ЦРБ |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,122 | 0,122 | 0,122 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,009 | -0,009 | -0,009 |  |

Таблица 1.12

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 1,05 | 1,05 | 1,05 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 |  |

Таблица 1.13

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МОУ СОШ №25 |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,245 | 0,245 | 0,245 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0,249 | 0,249 | 0,249 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,192 | 0,192 | 0,192 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,035 | -0,035 | -0,035 |  |

Таблица 1.14

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,479 | 0,479 | 0,479 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,2395 | 0,2395 | 0,2395 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,244 | 0,244 | 0,244 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,359 | 0,359 | 0,359 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |  |

Таблица 1.15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБОУ ССОШ № 11 |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,086 | 0,086 | 0,086 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,09 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,082 | 0,082 | 0,082 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,004 | -0,004 | -0,004 |  |

Таблица 1.16

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016-2029 гг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Котельная МБДОУ-ДС №19 |  |
| 1 | Балансы мощности существующей котельной | При наличии возможности рекомендуется выполнить мероприятия по замене котлоагрегатов с высоким процентом физического износа. Перспективные значения показателей балансов тепловой мощности необходимо уточнить при рабочем проектировании. |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |
| 1.2 | Ограничение тепловой мощности (техническое) | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |
| 1.4 | Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 1.5 | Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть) | Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| 1.7 | Срок службы водогрейных котлов | лет | - | - | - |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.: |  |
| 2.1 | на отопление | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
|  | на вентиляцию | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | на системы ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.5 | Затраты теплоносителя на компенсацию потерь | м3/ч | - | - | - |  |
| 2.6 | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей | Гкал/ч | - | - | - |  |
| 2.7 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
| 2.8 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | Гкал/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |
| 2.9 | ИТОГО по подключенной тепловой нагрузке к котельной (с учетом ввода и сноса существующего ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2.10 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |
| 2.11 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск теплоты не менее 90% от расчетной нагрузки) | Гкал/ч | -0,004 | -0,004 | -0,004 |  |

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблицах 1.17-1.24.

Таблица 1.17

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная по ул. Садовая |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.18

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.19

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.20

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.21

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МОУ СОШ №25 |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.22

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.23

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МБОУ ССОШ № 11 |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.24

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля резерва, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного и индивидуального теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области и Выселковского муниципального района.

Для обеспечения населения существующего жилого фонда, а также перспективной застройки планируется осуществление следующих мероприятий:

  - реконструкция и модернизация оборудования котельных;

  - строительство новых сетей теплоснабжения;

  - замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

  - переход на независимые системы теплоснабжения;

  - оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования тепловой энергии;

  - усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения.

Схемой теплоснабжения Новомалороссийского сельского поселения предлагается обеспечить проектируемые к строительству общественные здания по ул. Красная, станицы Новомалороссийская централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от проектируемой газовой котельной с расчетной нагрузкой 0,29 Гкал/час, в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,28 Гкал/ч (385 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (67 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,31 Гкал/час (485 Гкал/год).

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено от отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для  проектируемых детских садов по ул. Кубанская и ул. Школьная.

Расчетная мощность индивидуальной газовой котельной проектируемого детского сада по ул. Кубанская составит 0,41 Гкал/ч (623 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,4 Гкал/ч (555 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (68 Гкал/год).

Расчетная мощность индивидуальной газовой котельной проектируемого детского сада по ул. Школьная составит 0,21 Гкал/ч (345 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,2 Гкал/ч (278 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (67 Гкал/год).

В станице Новогражданская теплоснабжение и горячее водоснабжение общественных и административных зданий, а так же индивидуальной жилой застройки предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

В соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий,  относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а  так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено  от отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Данная система теплоснабжения предусмотрена для  проектируемых детских садов и школы.

Расчетная мощность индивидуальной газовой котельной проектируемой школы составит 0,17 Гкал/ч (286 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,16 Гкал/ч (219 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (67 Гкал/год).

Расчетная мощность индивидуальной газовой котельной проектируемого детского сада по ул. Молодежная составит 0,13 Гкал/ч (238 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,12 Гкал/ч (171 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (67 Гкал/год).

Расчетная мощность индивидуальной газовой котельной проектируемого детского сада по ул. Ворошилова составит 0,13 Гкал/ч (238 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 0,12 Гкал/ч (171 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 0,01 Гкал/ч (67 Гкал/год).

Планируемые к постройке многоквартирные жилые дома и общественные здания планируется подключить к существующей  централизованной системе теплоснабжения.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии предлагается осуществить от существующих котельных. В связи с чем, предусматривается реконструкция действующих источников централизованного теплоснабжения с заменой котельного и вспомогательного оборудования для поддержания на нормативном уровне физического и морального износа основных агрегатов, а также эксплуатацию объектов в соответствии с установленными сроками технической эксплуатации.

Производительность и состав проектируемых котельных необходимо уточнить на стадии проектирования.

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии предлагается осуществить от существующих котельных. В связи с чем, предусматривается реконструкция действующих источников централизованного теплоснабжения с заменой котельного и вспомогательного оборудования для поддержания на нормативном уровне физического и морального износа основных агрегатов, а также эксплуатацию объектов в соответствии с установленными сроками технической эксплуатации.

Производительность и состав проектируемых котельных необходимо уточнить на стадии проектирования.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

По предоставленным данным Администрацией Новомалороссийского сельского поселения и теплоснабжающими организациями источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с предоставленными данными Администрацией Новомалороссийского сельского поселения и теплоснабжающими организациями, переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим.

В связи с отсутствием на территории Новомалороссийского сельского поселения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении), тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии (автономные источники теплоснабжения – пристроенные или встроенные котельные, работающие на твердом виде топлива). Теплоснабжение запроектированных многоквартирных жилых домов и общественных зданий предполагается осуществить как от действующих котельных, так и проектируемых индивидуальных газовых котельных. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Загрузка источников тепловой энергии приведена в таблице 1.25.

Таблица 1.25

| Наименование котельной | Период |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2029 гг. |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+) / дефицит (-), % |
| Котельная по ул. Садовая | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 | 2,249 | 34,6 |
| Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 |
| Котельная МБУЗ ЦРБ | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 | 0,07 | 42,6 |
| Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 | 1,1 | 47,6 |
| Котельная МОУ СОШ №25 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 | 0,28 | 42,9 |
| Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 | 0,12 | 74,9 |
| Котельная МБОУ ССОШ № 11 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 | 0,09 | 47,7 |
| Котельная МБДОУ-ДС №19 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 | 0,03 | 42,3 |
| Проектируемая газовая котельная школы по ул. Красная в ст. Новомалороссийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | н/д |
| Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Кубанская в ст. Новомалороссийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | н/д |
| Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Школьная в ст. Новомалороссийская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,21 | н/д |
| Проектируемая газовая котельная школы в ст. Новогражданская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 | н/д |
| Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Молодежная в ст. Новогражданская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | н/д |
| Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Ворошилова в ст. Новогражданская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,13 | н/д |

Примечание: перспективные значения резерва / дефицита тепловой мощности источников теплоснабжения необходимо уточнить в ходе реализации мероприятий по реконструкции (перевооружению) источников тепловой энергии, а также присоединения потребителей теплоснабжения на перспективу.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии.

Существующие на территории Новомалороссийского сельского поселения котельные в настоящий момент работают по температурному графику – 95/70ºС, ГВС – 55ºС. Изменение температурного графика не целесообразно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2013 года.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение на территории муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение организовано в станицах Новомалороссийская и Новогражданская, источником централизованного теплоснабжения являются – 8 котельных. В таблице 1.26 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения, в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию, потребуется в случае увеличения численности населения и площади жилищного фонда, которые будут подключены к централизованным сетям теплоснабжения. На данный момент тепловую мощность существующих источников теплоснабжения на перспективу предлагается оставить без изменений. На расчетный срок планируется проектирование и строительство новых котельных на территории сельского поселения.

Таблица 1.26

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная по ул. Садовая | 3,44 | 3,44 |
| 2 | Котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ, ул. Красная, д. 58б | 0,122 | 0,122 |
| 3 | Котельная МБУЗ ЦРБ | 0,122 | 0,122 |
| 4 | Котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ» | 2,1 | 2,1 |
| 5 | Котельная МОУ СОШ №25 | 0,49 | 0,49 |
| 6 | Котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница» | 0,479 | 0,479 |
| 7 | Котельная МБОУ ССОШ № 11 | 0,172 | 0,172 |
| 8 | Котельная МБДОУ-ДС №19 | 0,052 | 0,052 |
| 9 | Проектируемая газовая котельная школы по ул. Красная в ст. Новомалороссийская | - | 0,31 |
| 10 | Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Кубанская в ст. Новомалороссийская | - | 0,41 |
| 11 | Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Школьная в ст. Новомалороссийская | - | 0,21 |
| 12 | Проектируемая газовая котельная школы в ст. Новогражданская | - | 0,17 |
| 13 | Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Молодежная в ст. Новогражданская | - | 0,13 |
| 14 | Проектируемая газовая котельная детского сада по ул. Ворошилова в ст. Новогражданская | - | 0,13 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Для запроектированных к строительству бюджетных учреждений предусматривается строительство отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Предложения о строительстве новых централизованных источников теплоснабжения в настоящий момент отсутствуют.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии необходима для поддержания на нормативном уровне как физического, так и морального процента износа основных узлов котельных. Кроме того реконструкция котельного оборудования позволит поддерживать высокий процент КПД котельной.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, также их называют альтернативными – это постоянно существующие ресурсы, для получения которых не требуется значительного количества времени. Кроме этого, многие из них постоянно присутствуют в природе, что позволяет их применять без ограничений.

Эффективные возобновляемые источники энергии образуют и разнообразные биомассы. К таким источникам относятся:

- солома;

- дрова;

- опилки;

- твердые органические отходы;

- жидкие органические отходы;

- брикеты и пеллеты.

Использование биомассы и отходов для комбинированного производства тепла и электроэнергии коммерчески оправдано. Сельскохозяйственные, бытовые и промышленные отходы в настоящее время недоиспользуются для производства энергии. Эксплуатация этих ресурсов с применением доступных современных технологий имеет многочисленные экономические преимущества для промышленных предприятий и муниципалитетов. Она могла бы решить проблему переработки отходов и улучшить энергетическую эффективность. Использование древесины для производства энергии особенно привлекательно на севере и северо-западе России. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность является одной из отраслей России, имеющих большой потенциал роста. По мере расширения производства такой продукции будут возрастать объемы древесных отходов, эффективная утилизация которых становится все более актуальной также в свете сохранения природной среды. В то же время любое предприятие отрасли заинтересовано в том, чтобы утилизация древесных отходов из статьи затрат перешла в статью доходов. Все это привело к тому, что технологии получения энергии из древесных отходов в последние годы развиваются и совершенствуются.

Действующие на территории Новомалороссийского сельского поселения котельные в качестве топлива используют природный газ. Для запроектированных к строительству бюджетных учреждений предусматривается строительство отдельно стоящих индивидуальных газовых котельных. Предложения о строительстве новых централизованных источников теплоснабжения в настоящий момент отсутствуют.

Реконструкция действующих источников тепловой энергии необходима для поддержания на нормативном уровне как физического, так и морального процента износа основных узлов котельных. Кроме того реконструкция котельного оборудования позволит поддерживать высокий процент КПД котельной.

Ввод новых и перевод существующих источников тепловой энергии на возобновляемые источники энергии, в качестве которых могут выступать местные более дешевые виды топлива (древесные отходы), является основным путем снижения затрат на топливо и сокращение его удельных расходов на тепловую энергию. Древесные отходы являются CO2-нейтральными, имеют низкое содержание серы, относятся к возобновляемым источникам энергии.

Поэтому использование в котельных возобновляемых источников энергии является целесообразным и экономически выгодным мероприятием.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

Действующие на территории Новомалороссийского сельского поселения источники тепловой энергии в качестве основного источника топлива используют природный газ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, в настоящий момент отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Теплоснабжение планируемых к строительству административных зданий и индивидуальных жилых домов на территории Новомалороссийского сельского поселения предусматривается осуществить от индивидуальных источников тепловой энергии, а также от проектируемых на перспективу индивидуальных газовых котельных.

При реконструкции, строительстве и перевооружении источников централизованного теплоснабжения предусматривается реконструкция, замена и прокладка новых сетей теплоснабжения в станицах Новомалороссийская и Новогражданская.

При проектировании и строительстве индивидуальных газовых котельных предусматривается прокладка тепловых сетей общей протяженностью 0,4 км (в двухрубном исполнении) диаметром 159-76 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Способ прокладки – подземный.

Теплоснабжение предприятий местной и развивающихся отраслей промышленности намечается осуществить от собственных источников тепла.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На территории Новомалороссийского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

При проектировании и строительстве индивидуальных газовых котельных предусматривается прокладка тепловых сетей общей протяженностью 0,4 км (в двухрубном исполнении) диаметром 159-76 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Способ прокладки – подземный.

Также предусматривается реконструкция существующих тепловых сетей в станицах Новомалороссийская и Новогражданская.

При перекладке тепловых сетей, рекомендуется прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ) в оцинкованной оболочке.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии в ст-це Новомалороссийская по ул. Садовая представлены в таблице 1.27. Перпесктивные топливные балансы по остальным источникам тепловой энергии Новомалороссийского сельского поселения на момент разработки настоящей схемы привести невозможно в связи с отсутствием необходимых данных.

Таблица 1.27

| Наименование | Единица измерения | Котельная по ул. Садовая |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Период | Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2019 | 2020-2024 | 2025-2029 |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной (с учетом сноса ветхого жилого фонда) | Гкал/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 5612,57 | 5401,03 | 5391,64 |  |  |  |
| - в том числе расход на собственные нужды | Гкал | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 5486,57 | 5275,03 | 5265,64 |  |  |  |

Окончание таблицы 1.27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 1504,21 | 1024,20 | 1024,20 |  |  |  |
| потери в тепловых сетях от общего объема тепловой энергии | % | 27,42 | 19,42 | 19,45 |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 3982,36 | 4250,83 | 4241,44 |  |  |  |
| - полезный отпуск на нужды предприятия | Гкал | 932,64 | 794,83 | 794,83 |  |  |  |
| - финансируемые из бюджетов различных уровней | Гкал | 3032,36 | 3441,63 | 3432,24 |  |  |  |
| - население | Гкал | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - прочие потребители | Гкал | 14,36 | 11,37 | 11,37 |  |  |  |
| КПД котельной при работе на угле /дровах | % | - | - | - | - | - | - |
| Фактический удельный расход топлива | кг у.т./Гкал | 142,83 | 154,91 | 159,07 |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | природный газ |
| Вид резервного топлива | - |  |  |  |  |  |  |
| Вид аварийного топлива | - |  |  |  |  |  |  |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 801,66 | 836,67 | 857,66 |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива угля/дров/природного газа | тыс. м3 | 691,9 | 741,33 | 740,0 |  |  |  |

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2014-2029 гг. представлены в таблице 1.28.

Таблица 1.28

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019- 2023 гг. | 2024-2028 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| 1.1 | Проектирование и строительство газовой котельной школы по ул. Красная с расчетной тепловой нагрузкой 0,31 Гкал/ч в станице Новомалороссийская | 2630,00 |  |  |  |  |  | 1315,00 | 1315,00 |
| 1.2 | Проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Кубанская с расчетной тепловой нагрузкой 0,41 Гкал/ч в станице Новомалороссийская | 2730,00 |  |  |  |  |  | 1365,00 | 1365,00 |
| 1.3 | Проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Школьная с расчетной тепловой нагрузкой 0,21 Гкал/ч в станице Новомалороссийская | 2500,00 |  |  |  |  |  | 1250,00 | 1250,00 |

Окончание таблицы 1.28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проектирование и строительство газовой котельной школы с расчетной тепловой нагрузкой 0,17 Гкал/ч в станице Новогражданская | 2330,00 |  |  |  |  |  | 1165,00 | 1165,00 |
| 1.5 | Проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Молодежная с расчетной тепловой нагрузкой 0,13 Гкал/ч в станице Новогражданская | 2200,00 |  |  |  |  |  | 1100,00 | 1100,00 |
| 1.6 | Проектирование и строительство газовой котельной детского сада по ул. Ворошилова с расчетной тепловой нагрузкой 0,13 Гкал/ч в станице Новогражданская | 2200,00 |  |  |  |  |  | 1100,00 | 1100,00 |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |
| 2.1 | Ремонт существующих теплосетей на территории станицы Новомалороссийская | 67023,00 |  |  | 12341,00 | 12341,00 | 12341,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 2.2 | Ремонт существующих теплосетей на территории станицы Новогражданская | 2015,00 |  |  |  |  | 1007,5 | 1007,5 |  |
| 2.3 | Прокладка тепловых сетей протяженностью 0,4 км (в двухтрубном исполнении) в станице Новомалороссийская | 6200,00 |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |
| 3.1 | Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей | 1000,0 | - | - | - | - | - | - | 1000,0 |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты | 90828,00 |  |  | 12341,00 | 12341,00 | 13348,5 | 29502,5 | 23295,0 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается в соответствии с порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленным в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации на территории Новомалороссийского сельского поселения предлагается определить:

| № п/п | Наименование единой теплоснабжающей организации | Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций системы теплоснабжения муниципального образований Новомалороссийское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новомалороссийское МУ МПЖКХ | система теплоснабжения от источника тепловой энергии, расположенного в ст-це Новомалороссийская по: ул. Садовая (котельная Новомалороссийское МУ МПЖКХ); ул. Красная, д. 58б (котельная МКУК Новомалороссийский КДЦ); ул. Красная (котельная Котельная МБУЗ ЦРБ); ул. Кубанская (котельная ГУ СО КК «Новомалороссийский ПНИ»); ул. Школьная, д. 31 (котельная МОУ СОШ №25); ул. Почтовая, д. 29 (котельная МАОУ ДОД ЦДТ отделение «Криница»); в ст-це Новогражданская по: ул. Ленина, д. 2а (котельная МБОУ ССОШ №11); ул. Молодежная, д. 1а (котельная МБДОУ ДС №19). |

Примечание. Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории муниципального образования Новомалороссийское сельское поселение бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит»____________  Антонов С.А.

Заказчик:

Администрация Новомалороссийского сельского поселения Выселковского района

Юридический адрес: 353115, Краснодарский край, Выселковский р-н, станица Новомалороссийская, ул. Почтовая, д. 33

Глава Новомалороссийского сельского поселения

Выселковского района                                          _______________    Иордан В.И.

# Text boxes

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОМАЛОРОССИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ В СОСТАВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

2015 год